## Slide 1: 18. УСЛОВИЯ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
ОФ “Центр “Содействие устойчивому развитию”
ГУ “Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Мангистауской области”
Демонстрационный материал к учебно-методическому пособию
для средних классов средней школы “Экология окружающий среды”

## Slide 2: Как вы видите по этому рисунку, для создания хороших условий на рабочем месте нужно учесть много факторов
Ветер
t=20°C
Шум
Влажность
Освещение
Пыль
Воздух
Цвет

## Slide 3
По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в помещениях непроизводственного характера человек проводит 60-80% своего времени. Эксперты пришли к выводу, что «качество воздуха, характерное для внутренней среды различных построек и сооружений, оказывается более важным для здоровья человека и его благополучия, чем качество воздуха вне помещения».
Перечислите известные Вам факторы, влияющие на качество воздушной среды жилища
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 4: Оцените по этим факторам санитарное состояние своего класса, используя следующие нормативы:
Размеры классной комнаты: площадь – не менее 50 м2, высота – 3 м.
Норма на 1 ученика: площадь – не менее 1,25 м2, объем – не менее – 3,75 м3.
Средняя температура 20-20°С (измеряется в центре комнаты, у наружных и внутренних стен на высоте 1,5 м от пола).
Естественное освещение: определяется при помощи светового коэффициента (СК) по формуле:

## Slide 5: Оцениваем дальше
Норма СК: не менее 0,25 в учебных классах, 0,17 в спортзале и столовой.
Искусственное освещение: определяется при помощи коэффициента искусственного освещения (КИО) по формуле:
Нормы КИО: не менее 40 Вт/м2.
Запыленность воздушной среды в классе (сильная или слабая).

## Slide 6: И еще немножко…
Проветриваемость помещения: определяется при помощи коэффициента аэрации (КА) по формуле:
Нормы КА: не менее 0,02 в классах, не менее 0,0018 в других помещениях.
Оптимальная относительная влажность воздуха 30-60%.
Количество комнатных растений в классе и их состояние (хорошее или плохое).
Чистота в классной комнате.
Шум в классной комнате (сильный или слабый).

## Slide 7: Заполните таблицу: в одной колонке укажите факторы, согласующиеся с установленными нормами, в другой – отметьте факторы с нарушением санитарных норм, а в третьей – причины нарушения санитарных норм и меры по их устранению
1 | 2 | 3
Домашнее задание